## Slide 1
仿真参数设置
仿真参数设置 | 
信道编码 | LDPC
码长 | 648
码率 | 3/4
调制方式 | 64QAM
信道模型 | 瑞利信道
信道维度 | 8×64
用户数 | 单用户
流数 | 1/2/4/8
预编码算法 | SVD(household, lanczos)/ZF预编码
计算精度 | 16/32/64bit
信道实现数 | 1e4
信道发送块数 | 1e2
性能指标 | BLER

## Slide 2
不同精度下SVD预编码BLER仿真结果
在所有流数下，64bit计算精度下的BLER性能与32bit计算精度相近，但是明显优于16bit计算精度；
16bit计算精度在8/4/2流下最终约会遗留1e-3~1e-4的BLER error floor。

## Slide 3
16bit计算精度下SVD预编码的相对误差仿真结果
;
计算精度在高信噪比条件下带来的BLER性能损失大于低信噪比条件，这是因为在高信噪比条件下，计算误差将取代信噪比成为决定BLER性能的主要因素。

## Slide 4
SVD/ZF预编码BLER仿真结果
不同计算精度对ZF预编码的BLER性能几乎没有影响。
不同计算精度对SVD预编码的BLER性能影响明显强于ZF预编码，尤其是在16bit计算精度下，SVD预编码BLER性能严重下降。
SVD预编码存在大量迭代，迭代会导致误差传播，进而不同计算精度会明显影响其BLER性能；
ZF预编码存在闭式解，只需要计算一次，无需迭代，因而不同计算精度对其BLER性能的影响可以忽略。

## Slide 5
不同流数下SVD预编码BLER仿真结果
相比于高流数，低流数下64bit和16bit计算精度的BLER性能均要更好；
低流数下，SVD预编码可以选择较好的信道传输，因而BLER性能更好。

## Slide 6
计算误差建模
将低精度SVD的计算误差表示为矩阵，假设中的每个元素均是相互独立的均值为0，方差为的复高斯随机噪声，那么接收信号可以表示为：
、分别是信道矩阵左右奇异矩阵， 个信道系数，其中表示流数。
是发送端的预编码矩阵功率分配矩阵。
表示接收端的均衡矩阵，其中。
是是随机发送符号，满足
假设、 和互不相关。
下面，首先理论分析计算误差对系统性能指标（如MSE，SINR，BER等）带来的影响。

## Slide 7
计算误差对MSE的影响
接收信号的均方误差（MSE）可以表示为：
对比计算误差为0的情况：
可见，计算误差会额外增加接收信号的MSE（体现在红色标注的项），进而影响系统的BLER/BER性能，并且这种影响是负面的。

## Slide 8
计算误差对SINR的影响
基于上述表达式，第流的信号可以表示为：
其中表示只有第个对角线位置为1，其余位置均为0的方阵。
那么第个流的信号干扰噪声比（SINR）可以被表示为：

## Slide 9
计算误差对SINR的影响
当不考虑计算误差时（即），第个流的信噪比（SNR）可以被表示为：
比较下面两式的差异：
可见系统的SINR性能指标会受到计算误差的影响，这种影响是负面的，并且对SINR的影响也会体现到系统的BLER/BER性能中。

## Slide 10
计算误差对BER性能的影响
当系统使用M-QAM调制时，第流误比特率（BER）的近似求解公式为：
其中的比特信干噪比，可以被表示为：
其中表示符号信干噪比， 表示符号周期， 表示带宽，满足=1。
这样，第流的BER可以被表示为：

## Slide 11
计算误差对BER性能的影响
仿真计算误差对BER性能的影响
仿真参数设置 | 
调制方式 | 64QAM
信道维度 | 8×64
信道类型 | 瑞利信道
流数 | 4
功率分配方式 | 平均功率分配
计算误差方差 | 0~0.1
信道实现数 | 1e5
性能指标 | BER/MSE/SINR

## Slide 12
不同计算误差下的理论性能指标仿真结果
计算误差非常小时（如0.0001），计算误差对BER/MSE/SINR性能的影响不大；
随着计算误差的增大， BER/MSE/SINR性能会快速下降，计算误差到达0.01时， BER/MSE/SINR性能随着SNR的提高而提高的幅度就变得有限；
计算误差会显著影响BER/MSE/SINR性能，0.001的计算误差就能明显影响到BER/MSE/SINR性能。

## Slide 13
考虑计算误差的功率分配
计算误差的出现，改变了接收信号的表达式
这就要求在进行系统设计（如功率分配）的时候，必须要将低精度计算引入的误差考虑在内，否则系统的性能将会受到较大的影响。
下面，将计算误差考虑在内，在不同的系统设计准则下，对功率分配矩阵进行优化设计，以尽可能地降低计算误差带来的负面影响。

## Slide 14
形成优化问题（BER）
考虑系统设计准则是最小化系统所有流的BER和，即：
其中， 分配给各个流的功率。

## Slide 15
问题求解（BER）
因为上述问题是难解的非凸问题，转而优化目标函数的上界， 即：
这样， 优化问题变为：
其中下文中简写为

## Slide 16
问题求解（BER）
上述问题仍然是非凸问题，为了解决该问题，还需使用二次转换技术将其转化为：
当固定时，辅助变量的更新方法如下：
这样，上述关于的问题就变成了一个凸问题，可以使用数值软件（如CVX）高效求解。

## Slide 17
问题求解（BER）
算法一：误比特率和最小化的功率分配算法
输入:
初始化 为一个可行解
Repeat：
更新
使用凸优化算法更新
Until
输出：
算法一：误比特率和最小化的功率分配算法
Repeat：

## Slide 18
形成优化问题（MSE）
第流的MSE为：
只考虑发送端预编码，在接收端设置。
考虑系统设计准则是最小化系统所有流的MSE和，即：
其中， 一个极小值。这个问题是一个凸问题，可以直接使用数值软件（如CVX）求解，但是数值算法计算复杂度较高，因此，下面使用Lagrange乘子法求解。

## Slide 19
问题求解（MSE）
首先，Lagrange函数可以表示为：
写出KKT条件：

## Slide 20
问题求解（MSE）
解KKT条件，可以得到：
更简洁地：

## Slide 21
问题求解（MSE）
寻找满足下式的：
一个关于的分段单调减函数，因此具有唯一解，具体而言，可以使用二分查找算法找出满足的解。
解出，便可以使用计算。

## Slide 22
问题求解（MSE）
算法二：均方误差和最小化的功率分配算法
输入:
使用二分查找算法解出满足
使用解出的求解
输出：
算法二：均方误差和最小化的功率分配算法

## Slide 23
计算误差对BER性能的影响
仿真计算误差对BER性能的影响
仿真参数设置 | 
调制方式 | 64QAM
信道维度 | 8×64
信道类型 | 瑞利信道
流数 | 8/4/2
功率分配方式 | 最小化最大MSE
计算误差方差 | 0.001
信道实现数 | 1e5
性能指标 | 最大MSE

## Slide 24
最大MSE仿真
不同计算精度对ZF预编码的BLER性能几乎没有影响。
不同计算精度对SVD预编码的BLER性能影响明显强于ZF预编码，尤其是在16bit计算精度下，SVD预编码BLER性能严重下降。
SVD预编码存在大量迭代，迭代会导致误差传播，进而不同计算精度会明显影响其BLER性能；
ZF预编码存在闭式解，只需要计算一次，无需迭代，因而不同计算精度对其BLER性能的影响可以忽略。

## Slide 25
形成优化问题（MSE）
考虑系统设计准则是最小化系统最大的MSE，即：
其中， 一个极小值。这个问题是一个凸问题，可以直接使用数值软件（如CVX）求解，但是数值算法计算复杂度较高，因此，下面使用Lagrange乘子法求解。

## Slide 26
问题求解（MSE）
首先，Lagrange函数可以表示为：
写出KKT条件：

## Slide 27
问题求解（MSE）
使用反证法分析可得下列不等式约束一定是active的：
这样，KKT条件简化为：

## Slide 28
问题求解（MSE）
解KKT条件可得 ，代入，可得：
令：
一个关于的分段单调减函数，因此具有唯一解，具体而言，可以使用二分查找算法找出满足的解。
解出，便可以使用计算。

## Slide 29
问题求解（MSE）
算法三：最大均方误差最小化的功率分配算法
输入:
使用二分查找算法解出满足
使用解出的求解
输出：
算法三：最大均方误差最小化的功率分配算法

## Slide 30
问题求解（MSE）
无计算误差的MSE性能好于考虑计算误差好于不考虑计算误差；
高流数情况下，考虑计算误差带来的MSE性能提高较明显，低流数情况下，考虑计算误差带来的MSE性能提高不明显。

## Slide 31
形成优化问题（SINR）
第的SINR为：
考虑系统设计准则是最大化最小的SINR，即：
该问题是一个难解的非凸分式优化问题，下面进行该问题的转化和求解。

## Slide 32
问题求解（SINR）
使用二次转换技术，将上述问题转化为：
其中是辅助变量，它的更新法则是：
固定，上述问题关于是一个凸问题，可以使用数值软件（如CVX）高效求解。

## Slide 33
问题求解（SINR）
算法四：最大化最小SINR的功率分配算法（基于二次转换技术）
输入:
初始化 为一个可行解
Repeat：
更新
使用凸优化算法更新
Until
输出：
算法四：最大化最小SINR的功率分配算法（基于二次转换技术）
Repeat：

## Slide 34
问题求解（SINR）
上述问题可以使用几何规划或者二次转换技术求解，但是这些算法都需要进行梯度迭代，计算复杂度均较高，下面使用低复杂度的基于幂迭代的求解算法。
首先，使用反证法分析可以得到：
令一个的矩阵，其中,
可以得到：
其中：因为一个非奇异矩阵，所以有：

## Slide 35
问题求解（SINR）
是一个正则非负矩阵，根据Perron-Frobenius定理， 只有一个满足实数解，该解对应的特征根是最大的特征值。
求取方阵最大特征值及其对应的特征向量可以采用幂迭代算法。
算法四：幂迭代算法
输入:
Repeat:
初始化一个随机值
Until Convergence
输出：
算法四：幂迭代算法
Repeat:
Until Convergence

## Slide 36
问题求解（SINR）
算法三：最大化最小SINR的功率分配算法
输入:
构造
使用幂迭代算法解出最大特征值对应的特征向量
使用构造出功率分配向量
输出：
算法三：最大化最小SINR的功率分配算法

## Slide 37
计算误差对BER性能的影响
仿真计算误差对BER性能的影响
仿真参数设置 | 
调制方式 | 64QAM
信道维度 | 8×64
信道类型 | 瑞利信道
流数 | 8/4/2
功率分配方式 | 最大化最小SINR
计算误差方差 | 0.001
信道实现数 | 1e5
性能指标 | 最小SINR

## Slide 38
问题求解（SINR）
无计算误差的SINR性能好于考虑计算误差好于不考虑计算误差；
高流数情况下，考虑计算误差带来的SINR性能提高较明显，低流数情况下，考虑计算误差带来的SINR性能提高不明显。