## Slide 1
基于误差建模的位宽
联合优化
鲍开轩 夏美东 凌国晟 缪杰豪 许威
东南大学 移动通信国家重点实验室
2023年10月31日

## Slide 2
目录/Contents
01
02
技术路线与模块设计
03
全链条系统仿真
04
低位宽联合优化新方案
项目背景与实施逻辑

## Slide 3
01
PART ONE
项目背景与实施逻辑
Notes: 在这里列小标题

## Slide 4
未来通信中通感算一体化
4
通感算一体化网络是指同时具备物理数字空间感知、泛在智能通信与计算能力的网络。
  通信、计算辅助感知增强
  感知、计算辅助通信增强
  感知增强与通信增强进一步辅助计算增强
通感算赋能的算力网络技术
通感算一体化网络前沿报告，中国通信学会，https://www.china-cic.cn/upload/202202/24/57dba93bea4f494f9f5fc72a52f81468.pdf

## Slide 5
移动算力网络
5
移动算力网络是在6G网络架构的控制层面，引入通信与计算深度协同的功能、接口和协议，直接通过未来3GPP标准化的信令来实现通算融合甚至一体化。
  计算密集型6G应用：AI、XR、数字孪生等
  移动算力网络需要为能力受限（电量、算力等）的移动终端按需提供实时的计算服务，并在无线动态环境下高效的保障计算任务QoS
  端边云异构算力管理
  端边云异构算力实时感知
  无线联邦学习应用

## Slide 6
移动算力瓶颈
6
新计算架构
摩尔定律失效，芯片能效进步陷入瓶颈
  通过增加功耗换取性能
  移动设备对功耗敏感
需要新的计算架构突破制程限制
  突破制程框架寻找新的维度
  结合现代计算需求定制化设计

## Slide 7
项目背景与实施逻辑
7
项目研究目标：
基于误差建模，通过位宽优化，
实现算力与性能的更优平衡。
直接使用现有低位宽方案
性能损失过大
针对Massive-MIMO低延时、超宽带的特点，需要解决因天线数、流数增加导致的算力需求与芯片功耗激增的问题

## Slide 8
02
PART TWO
技术路线与模块设计
Notes: 在这里列小标题

## Slide 9
技术路线顶层设计与总体逻辑
项目研究总体框架
  传统预编码研究很少涉及硬件层相关内容。
  本项目聚焦硬件层与算法层之间的新自由度，通过误差建模进行计算位宽优化设计。
  项目研究内容自下而上，贯穿硬件层与算法层之间的每一个环节。
  项目研究成果相互关联也相互独立，可根据应用场景动态组合。
  与上一期项目成果打通，形成完整低位宽体系。
……
硬件层
EFP存储方案及算子设计
基于置信区间的
可变位宽在线设计
子空间迭代角度域SVD算子设计
基于通信指标与结果关联性的功控研究
算法层
低位宽计算预编码新框架（上一期）
自下而上
大尺度模块化
可变位宽离线设计
根据场景
动态组合

## Slide 10
EFP存储方案及算子设计
  创新提出指数浮点数(Exponential Floating Point, EFP)，开辟数字存储与计算新路径，实现计算效率大步飞跃
  更加合理的数值分布，提供更加稳定的计算
  更简单更精准的乘除算法
存储精度突然下降一半
取反
取倒数
乘除误差降到10^-16
FP
EFP
  乘除计算误差与计算位宽无关
  除法与乘法等价，共享硬件
  乘除法采用二进制加减法即可实现
  恒定存储相对精度
  优化创新EFP加减法查找表架构，EFP16的表大小618MB->47.6KB
  根据两者尾数位确定查找表坐标，表中存储高精度下的计算结果。

## Slide 11
EFP存储方案及算子设计
  计算效率大步飞跃
  乘除法效率提升超过10倍
  基于EFP结构创新开方算法
  开方运算效率提升高达1000倍以上
FP
提升10倍
提升1000倍
EFP开方:
  矢量内积计算误差减少90%
误差降低超90%
不存在误差累积与传播
误差方差显著降低
数值计算更加稳定
  矩阵乘法Fro范数误差减少30%
矩阵乘法误差降低30%
矩阵求逆误差减少20%

## Slide 12
大尺度模块化可变位宽离线设计
由于输入信道为8bit，第一步计算采用超过8bit的位宽将不会转化为更低的误差，计算位宽与输入位宽需要匹配。
设计思路：通过分析每一步计算的误差波动，精准定位每一步骤所需的最小计算位宽。
  Lanczos双对角化：误差波动驱动的最小位宽定位策略
误差降低17.7%
  QR迭代：迭代精度敏感度驱动的位宽调整算法
随着迭代次数的递增，迭代计算的精度对最终误差的影响逐渐减弱，其敏感度也随之降低。
基于这一重要观察结果，提出在迭代次数增加的过程中，逐步减少计算位宽的可变方案。
 | 平均尾数位宽 | 相对误差[1]
QR迭代可变方案1 | 7.3bit | 减少16.6%
QR迭代可变方案2 | 8bit | 减少23.8%
[1] 相对误差：SVD分解结果为 U,Sigma,V，还原为H后与高精度H的F范数相对误差

## Slide 13
大尺度模块化可变位宽离线设计
  固定SNR场景[2]仿真
 | 平均尾数位宽/bit | BLER[3]
组合方案1 | 7.6 | 减少56.4%
组合方案2 | 7.2 | 减少58.7%
组合方案3 | 6.6 | 减少56.3%
[2] 场景：瑞利信道 64×8 8流 SNR=3
[3] 相对同等固定位宽计算下的BLER减少
  跨SNR多场景仿真 CDL/B信道
计算位宽需求降低约5%
BLER降低10-16%
计算位宽离线动态变化

## Slide 14
基于置信区间的可变位宽在线设计
  问题建模：（导弹命中目标问题）精准控制每一步计算使最终结果尽可能接近目标
  优化变量：每一步计算的计算精度（网格大小、颜色）及舍入方式（向左/向右）
  基本方法：（制导问题）控制计算的误差在可控范围内（弹道），使得最终计算结果（目标）精度尽可能高
        （激光制导，调整精度）最终目标导向
        （红外制导，减少迭代）计算结果辅助
        （惯性制导，调整舍入）马尔可夫
  策略：（弹道问题）模块化控制方法的介入时机
        （钱学森弹道）阶段性（模块化）修正，全程介入。
        （桑格尔弹道）先不介入，等到偏移（置信区间）超过阈值后再介入。
钱学森弹道
桑格尔弹道

## Slide 15
基于置信区间的可变位宽在线设计
  根据场景需求，结合对于性能
  与鲁棒性的要求选择算法
高性能
高鲁棒
计算位宽需求降低约10%
算法全程计算位宽动态调节
仅需平均9.4bit实现全精度计算性能

## Slide 16
子空间迭代角度域SVD算子设计
算法导向：
完整SVD计算复杂度高
低位宽下高计算复杂度导致误差传播加剧
预编码仅需较大奇异值及奇异向量
算法思想：
通过转换表示域将能量集中表示
在能量投影最大方向进行采样
采样后仅需对低维矩阵进行完整SVD
信道
能量分布
相似
信道矩阵
角域矩阵
奇异值矩阵
以左右DFT矩阵为空间基
以左右奇异向量为空间基
能量最大若干列
存在一定变换与能量逸散关系
选取角域能量最大前若干列对应的DFT矩阵基作为采样矩阵，实现针对较大奇异值的近似SVD

## Slide 17
子空间迭代角度域SVD算子设计
ADSSVD(64bit) | 信道规模8×64(k=1) | 信道规模8×64(k=4) | 信道规模8*256(k=1) | 信道规模8*256(k=4) | 平均使用4.25%的计算复杂度实现CDL-B信道96%的奇异值分解重组性能及CDL-D信道99.91%的奇异值分解重组性能。
计算复杂度性能 | 降低95% | 降低91% | 降低99% | 降低98% | 
CDL-B信道与完整SVD的重组偏差 | 偏差0.0298 | 偏差0.0297 | 偏差0.0109 | 偏差0.0083 | 
CDL-D信道与完整SVD的重组偏差 | 偏差0.0019 | 偏差2.58e-4 | 偏差8.03e-4 | 偏差5.27e-4 | 
随着迭代的进行，获得的子空间越逼近于奇异向量子空间
注：与完整SVD重组偏差计算公式为：
在ADSSVD的基础上使用幂迭代方法，对投影的方向进行不断修正，寻找最优的采样子空间。
左侧直接迭代方法会导致数值溢出，需要将迭代变换控制为酉变换，其数学推导完全等价于直接迭代方法。
复杂度分析
迭代影响其SVD性能体现在获得的采样子空间基与奇异向量的偏差，不会直接影响SVD计算；
迭代算法在实际工程应用中，迭代次数不需要很大(q=15)即可获得优秀的近似性能；
迭代次数q=15，采样k=1时，8×64信道和8×256信道，计算复杂度分别约为完整SVD计算的90%和97%；采样k=4时分别约为96%和98%。即子空间迭代算法复杂度均少于同维度下完整的SVD运算。

## Slide 18
子空间迭代角度域SVD算子设计
平均0.67dB
平均-1.4dB
平均-0.3dB
平均-1.4dB
平均1.4dB
平均0.2dB
低位宽仿真
大规模CDL-B信道奇异值差距较小→隐式QR迭代过程迭代次数较大→误差传播较严重→ADSSVD有效避免误差传播→能优于基线性能
小规模CDL-B、大小规模CDL-D信道误差传播较小→ADSSVD子空间迭代方法仅能在EFP算子的基础上性能有较小提升

## Slide 19
  计算误差建模：将低位宽SVD计算误差建模为功率为的i.i.d.复圆高斯随机噪声
  优化策略：根据不同的设计准则，构建优化问题，求解最优的发送端功率分配向量
  最小最大MSE准则
  最大最小SINR准则
  最小BER和准则
基于计算误差建模的功率分配优化设计
引入误差建模
平均-7.4dB
平均-7.4dB
平均-2.4dB
设置一个合适的，可以帮助提高系统性能！

## Slide 20
03
PART THREE
全链条系统仿真
Notes: 在这里列小标题

## Slide 21
EFP SVD & EFP SVD+可变精度
 | FP16 | EFP M10 | EFP M7.6 | EFP M8 | EFP M7.2 | EFP M6.6 | EFP M7
CDL-B 1流 128×4 | 1.28dB | 0.41dB | 0.69dB | 0.95dB | 1.20dB | 1.43dB | 1.63dB
CDL-B 2流 128×4 | 4.64dB | 0.97dB | 1.19dB | 1.41dB | 1.57dB | 1.72dB | 1.87dB
CDL-B 1流 256×8 | 2.84dB | 1.58dB | 1.96dB | 2.30dB | 2.53dB | 2.74dB | 2.94dB
CDL-B 2流 256×8 | 3.66dB | 1.60dB | 1.91dB | 2.19dB | 2.37dB | 2.55dB | 2.71dB
CDL-B 4流 256×8 | 9.00dB | 1.95dB | 2.37dB | 2.74dB | 2.91dB | 3.07dB | 3.22dB
CDL-D 1流 128×4 | 1.37dB | 0.56dB | 1.07dB | 1.51dB | 1.91dB | 2.27dB | 2.61dB
CDL-D 1流 256×8 | 3.56dB | 1.11dB | 1.53dB | 1.89dB | 2.12dB | 2.32dB | 2.52dB
与基线的性能比较（）
说明：1、EFP16方案显著优于传统的FP16方案；2、可变精度方案可以在降低计算位宽的同时获得与EFP16相近的性能。

## Slide 22
EFP SVD+功控 & EFP ADSSVD
由于信道秩较小的原因，无法做到优于基线的表现，但仍优于EFP16 SVD。
 | 最小BER和 | 最小最大MSE
CDL-B 2流 128×4 | -2.85dB | -3.18dB
CDL-B 2流 256×8 | -1.65dB | -4.25dB
CDL-B 4流 256×8 | -1.48dB | -2.98dB
 | 128×4 | 256×8
CDL-B 1流 | 0.06dB/-0.61dB | 0.14dB/-0.75dB
CDL-B 2流 | 0.36dB/-0.40dB | 0.45dB/-0.38dB
CDL-B 4流 | / | 0.85dB/-0.45dB
CDL-D 1流 | 0.40dB/-1.12dB | 0.33dB/-0.99dB
两种功控优化后的性能均明显优于FP16，基线和EFP16，平均功率分配。
与基线的性能比较
与基线/EFP16 SVD的性能比较

## Slide 23
EFP ZF & EFP ADSSVD+功控
 | CDL-B 128×4，2流 | CDL-B 256×8，4流
ADSSVD | 0.36dB | 0.45dB
最小BER和 | -2.85dB | -1.48dB
最小最大MSE | -3.18dB | -2.98dB
ADSSVD＋ 最小BER和 | -3.52dB | -2.24dB
ADSSVD＋ 最小最大MSE | -3.99dB | -3.62dB
与基线的性能比较
 | EFP16 | FP16 (16位计算)
瑞利 8流 64×8 | 0.65dB | 1.79dB
瑞利 4流 128×4 | 0.43dB | 1.66dB
瑞利 8流 256×8 | 0.73dB | 18.42dB
与基线的性能比较
EFP16虽然难以超过基线，但是明显优于传统的FP16（16位计算）方案。

## Slide 24
EFP SVD+可变精度+功控
 | EFP M10 最小BER和 | EFP M7.6 最小BER和 | EFP M8 最小BER和 | EFP M7.2 最小BER和 | EFP M6.6 最小BER和 | EFP M7 最小BER和 | EFP M10 最小最大MSE | EFP M7.6 最小最大MSE | EFP M8 最小最大MSE | EFP M7.2 最小最大MSE | EFP M6.6 最小最大MSE | EFP M7 最小最大MSE
CDL-B 2流 128×4 | -3.81dB | -3.55dB | -3.42dB | -3.29dB | -2.98dB | -2.63dB | -5.37dB | -5.00dB | -4.65dB | -4.47dB | -4.22dB | -4.04dB
CDL-B 2流 256×8 | -2.70dB | -2.50dB | -2.12dB | -1.92dB | -1.73dB | -1.55dB | -7.58dB | -7.31dB | -7.06dB | -6.74dB | -6.36dB | -6.18dB
CDL-B 4流 256×8 | -1.82dB | -1.66dB | -1.51dB | -1.41dB | -1.32dB | -1.22dB | -5.50dB | -5.21dB | -4.95dB | -4.69dB | -4.45dB | -4.23dB
与基线的性能比较
再一次说明：1、可变精度方案可以在降低计算位宽的同时获得与EFP16相近的性能；2、功控优化可以获得显著的性能增益。

## Slide 25
04
PART FOUR
低位宽联合优化新方案
Notes: 在这里列小标题