## Slide 1
江苏省攀登项目申报答辩：指南方向【1202】
高频MIMO中资源受限的通感融合理论方法研究
答辩人 | : | 许 威
依托单位 | : | 东南大学
 |  | 移动通信全国重点实验室
 |  | 紫金山实验室（国家实验室基地）
Notes: 尊敬的各位专家，上午好。我是许威，来自东南大学移动通信全国重点实验室，和 紫金山实验室。今天汇报的项目是：高频MIMO中资源受限的通感融合理论方法研究

## Slide 2: 汇报提纲
一、项目申请人科研基本情况
二、原创研究成果及其影响力
三、项目研究内容与研究目标
Notes: 我将从三个方面展开汇报。首先是项目申请人科研基本情况。

## Slide 3: 汇报提纲
一、项目申请人科研基本情况
二、原创研究成果及其影响力
三、项目研究内容与研究目标
Notes: 最后，汇报本项目研究内容与研究目标

## Slide 4: 立项依据
三个5G增强场景：
沉浸式通信
超大规模连接通信
超可靠低时延通信
三个6G新场景：
通信与感知融合
通信与AI融合
泛在连接
ITU 6G
六大场景
2023年6月，国际电信联盟（ITU）首次确立了6G六大典型应用场景，通感融合是6G新场景之一
通信和感知在功能目标、系统架构和信号设计等方面差异明显，二者的同平台融合面临新的挑战
亟需开展面向6G的通信和感知同平台融合研究，寻求理论与方法的新突破！
Notes: 前年6月，国际电信联盟（ITU）首次确立了6G六大典型应用场景，通感融合是6G新场景之一。
然而，通信和感知在功能目标、系统架构和信号设计等方面差异明显，二者的同平台融合仍面临新的挑战。
因此，亟需开展面向6G的通信和感知同平台融合研究，寻求理论与方法的新突破！

## Slide 5: 项目研究内容：思路与目标
6G通感融合不断向高频段演进，高频信道的非直射路径较少，呈现出显著的信道稀疏特性
传统密集MIMO成本高、功耗大，难以适用于6G通感融合，稀疏阵列MIMO是更具前景的方案
提高感知精度
在6G通感融合向高频稀疏阵列演进的背景下，信道与阵列双稀疏下的通感融合是研究重点
Notes: 6G通感融合不断向高频段演进，高频信道的非直射路径较少，呈现出显著的信道稀疏特性
传统密集MIMO成本高、功耗大，难以适用于6G通感融合，稀疏阵列MIMO是更具前景的方案
因此，在6G通感融合向高频稀疏阵列演进的背景下，信道与阵列双稀疏下的通感融合是一个研究重点

## Slide 6: 项目研究内容：思路与目标
信道稀疏性和阵列稀疏性对通信、感知呈现出差异性和互补性影响，为6G通感融合带来严峻挑战
信道稀疏性
❌ 降低空间复用增益
通信
✅ 提升感知精度
感知
阵列稀疏性
栅瓣干扰
主瓣更窄
栅瓣
主瓣
❌ 加剧用户间干扰
✅ 提高空间复用增益
通信
主瓣
栅瓣
主瓣回波
栅瓣回波
❌ 降低感知精度
✅ 提升波束分辨率
感知
理论上量化双稀疏对通感性能的影响，技术上构建逼近性能边界的方法，形成完整的理论方法体系
Notes: 信道稀疏性和阵列稀疏性对通信、感知呈现出差异性和互补性影响，为6G通感融合带来严峻挑战
项目拟从理论上量化双稀疏对通感性能的影响，技术上构建逼近性能边界的方法，最终目标是形成一套完整的理论方法体系

## Slide 7: 项目研究内容：基础理论层面
核心：探索大规模MIMO下的通感融合双稀疏耦合效应
栅瓣通信
主瓣通信
主瓣感知
栅瓣感知
 | 对通信的影响 | 对感知的影响
高频大规模MIMO稀疏阵列 | ✅ 弥补空间复用增益损失 | ❌ 影响感知目标检测
阵列稀疏 | ✅ 大天线孔径增加空间自由度，提升波束分辨率 | 
 | ❌ 加剧用户间干扰 | ✅提升感知精度
Notes: 在基础理论层面，考虑高频大规模MIMO信道呈现的稀疏性对通信和感知的影响有所不同，
关键点是，在通感双目标下，如何对高频信道从不同域进行跨域建模与稀疏表征，从而刻画出性能界。

## Slide 8: 项目研究内容：技术方法层面
核心：研究大规模双稀疏MIMO系统通感融合的互补协同机制与传输方法
逼近性能边界的双稀疏MIMO通感波形设计
探索双稀疏MIMO下的通感Pareto性能边界
研究双稀疏性多站互补协同的通感传输方法
栅瓣感知
主瓣通信
感知目标
通信用户
栅瓣通信
主瓣通信
主瓣感知
栅瓣通信
栅瓣感知
栅瓣感知

## Slide 9: 项目研究内容：已有基础与研究计划
指 导
高频双稀疏通感融合理论方法
基础 理论
实验 验证
高频双稀疏MIMO通感融合实验演示与验证
大规模MIMO平台
信道与阵列双稀疏特征下的通感性能域分析
信道稀疏特征下的通感性能域分析
阵列稀疏特征下的通感性能域分析
已有研究基础： 大规模MIMO性能域分析
信道与阵列双稀疏特征下的通感性能域分析
多基站协作双稀疏特征下的通感性能域分析
拓展
单基站匹配双稀疏性的通感波形设计
多基站协作匹配双稀疏性的通感波形设计
逼近性能边界的双稀疏MIMO通感波形设计方法
已有研究基础： 大规模MIMO传输技术
技术 方法
多站多用户调度和通感一体化传输联合优化
跨空间多站协作通感设计和联合资源配置
双稀疏性多站互补协同的通感一体化传输方法
指 导
双稀疏
互补
验 证
Notes: 根据上述分析，在已有的大规模MIMO研究基础上，对项目研究内容拟定了研究计划。

## Slide 10: 依托平台及预期成果
◢ 依托平台与团队支撑
◢ 预期成果
移动通信全国重点实验室 | 团队：尤肖虎院士、杰青1人、优青2人等
紫金山实验室（国家实验室基地） | “无线通信技术”教育部2011协同创新中心
理论方法：创新通感融合的基础理论与MIMO通感一体化传输方法，发表领域内高水平期刊论文16篇
演示验证：搭建基于MIMO通信的无线通感一体融合演示系统，开展关键技术试验验证 知识产权：申请高质量国内外发明专利6项，向CCSA、IMT-2030等国内外标准化推进组织提交文稿3份
科研生态：培养青年科研技术人才，支撑国家6G新技术的研发与部署
分布式MIMO通信平台
紫金山实验室6G技术综合试验平台
通用云计算平台
Notes: 项目依托移动通信全国重点实验室、紫金山实验室等国家级平台；团队负责人尤肖虎院士担任两个实验室主任；
实验室提供充分的软硬件条件和团队支撑保障，项目可行性好。
项目预期成果包括创新通感融合的基础理论与一体化传输方法，开展关键技术试验验证，支撑国家6G新技术的研发与部署。